## Slide 1: Cabeamento
Estrutura e normas

## Slide 2: O problema dos zeros e a codificação Manchester
CODIFICAÇÃO EM LINHA
O problema
Na fibra, se alguém mandar uma sequência de zeros (luz apagada), como saber se são vários zeros ou se o servidor está desconectado?
Solução: codificação Manchester
A luz está sempre piscando, então logo se sabe se há conexão. Cada período de sincronização (ex.: 1 s) é dividido em duas metades de 0,5 s.
COMO CADA BIT É ENVIADO
Bit 1
apagado → aceso
0,5 s
0,5 s
Bit 0
aceso → apagado
0,5 s
0,5 s
■ aceso ■ apagado

## Slide 3: Exemplo: enviando 1, 0, 0, 1
CODIFICAÇÃO EM LINHA
bit 1
bit 0
bit 0
bit 1
apagado
0,5 s
aceso
0,5 s
aceso
0,5 s
apagado
0,5 s
aceso
0,5 s
apagado
0,5 s
apagado
0,5 s
aceso
0,5 s
Fluxo de luz: apagado, aceso · aceso, apagado · aceso, apagado · apagado, aceso (cada um por 0,5 s)

## Slide 4: Sincronizando o ritmo: CDR e PLL
CODIFICAÇÃO EM LINHA
Imagine uma música
Para entrar no compasso, você vai batendo palmas até elas ficarem em sincronia com a música. É basicamente isso que o receptor óptico faz com o ritmo da luz.
CDR
Clock and Data Recovery
Circuito que controla o ritmo da luz
PLL
Phase-Locked Loop
fica dentro do CDR

## Slide 5: Sem nada para transmitir: o modelo antigo
CODIFICAÇÃO EM LINHA
NLP: um pulso de tempos em tempos
Preâmbulo
Dados
Normal Link Pulse (NLP)
Sem dados, não transmite luz nenhuma, mas de tempos em tempos pisca para informar que ainda há sinal.
Preâmbulo
Para voltar a enviar, pisca bastante para chamar a atenção e preparar o receptor.

## Slide 6: E na forma nova?
CODIFICAÇÃO EM LINHA
São criados padrões de piscadas para avisar algo ao receptor, que percebe que aquilo é apenas um sinal de controle, não informação.
idle: pisca sem parar
Vou começar
dados
Terminei
idle
Símbolos de controle
"Estou aqui", "Vou começar", "Terminei"
Idle contínuo
Fica piscando sem parar para o receptor não perder o ritmo
Faixa reservada
Combinações de bits reservadas para controle, nunca usadas para dados

## Slide 7: Por que cabeamento estruturado e normas?
CABEAMENTO ESTRUTURADO E NORMAS
Até os anos 80, cada fabricante fazia seu próprio cabo: havia um cabo específico para cada placa, câmera, telefone e terminal de mainframe.
Placa de rede
cabo próprio
Câmera
cabo próprio
Telefone
cabo próprio
Terminal mainframe
cabo próprio
Trocar um simples fornecedor exigia um trabalho gigante:
Novo recabeamento
Nova infraestrutura
Capacitação de profissionais

## Slide 8: Norma de cabeamento de infraestrutura
CABEAMENTO ESTRUTURADO E NORMAS
Ao comprar uma TV nova, você não chama um eletricista para passar um fio novo. O cabeamento estruturado tem a mesma ideia: cabos padronizados, instalados uma vez, que servem para qualquer aplicação e fabricante.
Genérico
O mesmo cabo serve para dados, voz, câmera IP
Independente de fabricante
O fabricante segue o padrão, não a infraestrutura
Modular
Toda tomada é igual; muda o que se liga nela
Desempenho previsível
A categoria garante o desempenho, e isso pode ser testado
Organização e documentação
Tudo identificado: onde o cabo começa e termina
Flexibilidade
Mudar um equipamento não deve exigir obras
10 a 15 anos: é quanto o cabeamento deve durar. O que muda são os equipamentos.

## Slide 9: Normas para cada ambiente
CABEAMENTO ESTRUTURADO E NORMAS
TIA-568.1
Edifícios comerciais
TIA-570
Residências
TIA-1005
Indústrias
TIA-942
Data centers
TIA-1179
Hospitais
TIA-4966
Escolas e universidades
ANSI/TIA-606
Administração da infraestrutura de telecom
Onde obter
Acesso via loja online da Accuris
No Brasil, a referência geral é a ABNT NBR 14565, alinhada à ISO/IEC 11801.

## Slide 10: Por que usar esses padrões?
CABEAMENTO ESTRUTURADO E NORMAS
Custo ao longo do tempo
Instala uma vez e serve por anos, para qualquer equipamento.
Disponibilidade
Muitos problemas de rede vêm da camada física: cabo mal crimpado, acima do limite de distância ou perto da rede elétrica.
Segurança da informação
Disponibilidade
Se a fiação falhar, a informação fica indisponível
Controle de acesso físico
Racks e salas de telecom têm acesso limitado
Rastreabilidade
Um dispositivo estranho é rapidamente detectado e localizado
Conformidade
Atende à ISO/IEC 27002, que pede controle da segurança do cabeamento

## Slide 11: ISO 27002, controle 7.12: segurança do cabeamento
CABEAMENTO ESTRUTURADO E NORMAS
Cabos protegidos
Em eletrocalhas e eletrodutos dentro da parede, sem fios pelo chão
Longe de áreas públicas
Se houver limitação física, use dutos fechados e/ou cabos blindados
Racks trancados
Racks e salas de telecom sempre trancados
Tudo identificado
Identificação de todos os cabos e pontos conforme a TIA-606
Inspeções periódicas
Procurar itens estranhos conectados à rede
Preferir fibra óptica
Por conta da emissão de sinal eletromagnético do cobre

## Slide 12: Antes das normas de cabeamento
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Topologia em barramento
Muitas redes usavam um único cabo coaxial: a informação passava de conector a conector e, se um soltasse, a rede inteira caía.
Sem lugar definido
Hubs ficavam dentro do escritório, a central telefônica no cantinho da bagunça.
Sem limites de distância claros
Cabos muito longos, perda de sinal e dificuldade para encontrar problemas.
Sem fronteira de responsabilidade
Quando a internet caía, a operação culpava o provedor, e o provedor culpava a empresa.
Havia apenas um único problema gigante.

## Slide 13: Os subsistemas do cabeamento
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Dividir o prédio em partes, cada uma com função, limites claros e regras próprias.
Telecom
Telecom
Entrada
Equipamentos
1
2
3
4
5
6
1
Entrada
Chegada do serviço externo; divide responsabilidades
2
Sala de equipamentos
O coração que abastece tudo
3
Backbone
Liga a sala de equipamentos às salas de telecom
4
Sala de telecom
Distribui em cada andar (e pode isolá-lo)
5
Cabeamento horizontal
A infraestrutura dentro da parede
6
Área de trabalho
Onde o usuário se conecta

## Slide 14: Principal benefício dos subsistemas
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Em caso de falha, você ataca uma área específica e pode dar mais atenção a um determinado item do seu subsistema.

## Slide 15: E a topologia? Estrela hierárquica
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Cada ponto tem seu próprio cabo até a sala de telecom, e cada sala de telecom tem seu próprio cabo até a sala de equipamentos.
Se um cabo rompe…
apenas uma ponta da estrela para de funcionar.
Sala de equipamentos
Sala de telecom
Sala de telecom
Sala de telecom
pontos de rede

## Slide 16: Onde se aplica?
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Escritórios pequenos
Vários subsistemas no mesmo rack: entrada da operadora, equipamentos e distribuição. A norma permite isso.
Prédios com vários andares
Todos os subsistemas separados, com uma sala de telecom por andar ou por área.
Campus
Soma-se o backbone de campus ligando os prédios, geralmente em fibra.
Data center
A TIA-942 usa hierarquia própria, com a mesma lógica: áreas de distribuição principal, de zona e de equipamentos.
Exemplo: a própria Fatec.
Onde chega o link da operadora? Onde ficam os servidores e o switch principal? Existe um rack por bloco ou por andar?

## Slide 17: Por que essa arquitetura é importante?
SUBSISTEMAS E TOPOLOGIAS
Isolamento de falha e troubleshooting
Na estrela, uma falha afeta só um galho, e como cada subsistema tem fronteiras definidas, o técnico sabe onde procurar.
Crescimento organizado
Precisa de um novo andar? Basta adicionar um novo galho à árvore.
Desempenho garantido
Cada subsistema define seus requisitos (tipo de cabo, distância), o que controla atenuação e crosstalk.
Responsabilidade clara
O ponto de demarcação na entrada define o que é da operadora e o que é da empresa, evitando o jogo de empurra.